## Slide 1: 计网联合第四组 Trie, BRAM, datapath
肖光烜、吕天、张紫昭

## Slide 2: 本周工作
肖光烜：实现33级流水线Trie转发表以及仿真测试，设计iperf单连接单工测试流程、编写路由表转trie树编码脚本。
吕天：设计能够适应Trie转发表的多周期Datapath、优化Datapath结构、修复其中的bug、编写测例完成硬编码路由器、线性路由器以及Trie树插入Datapath的全局仿真、设计LTP协议。
张紫昭：配置BRAM的IP核，完成其初始化与写入，还有一些其他设置，完成仿真，将其接入工程。

## Slide 3: Trie转发表
二进制Trie路由表，一共32层，每层一个流水线，总共33层流水线。
存储空间
  Next-hop空间：可以存储256条<nexthop ip, port> 对。
  Trie Node空间：一共32层，每层能存8192个Trie Node。
  BRAM消耗：1200KiB以内。
算法
  查找：硬件实现最长前缀匹配。
  更新：BRAM设置为共享内存，留给软件操作内存的接口，因此可以用软件实现Trie的插入和删除。

## Slide 4: 测试
连通性测试：从PC0 ping PC1，能通。
单连接单工：PC0 iperf3 –c –R， PC1 iperf –s
谭院士推荐的测试方法：
  PC0：同时开一个iperf3 –c，一个iperf3 –c –R
  PC1：同时开两个iperf3 –s
  不知道这个测试是在测什么，和单连接单工成绩差不多。

## Slide 5: 测试结果
单连接单工：上传下载均有942Mbps

## Slide 6: 工作结果

## Slide 7: EOF!
谢谢！